OD-10

无接触及连续的金属涂层薄片光密度测量系统

- 概况

本系统通过测量薄片光学密度来测量绝缘材料（如塑料薄膜、纸张、玻璃等）上金属涂层的厚度和涂层均匀性。测量功能通过光学方式实现，所测得结果不是直接显示纳米厚度，而是显示为材料的光学密度。

测量区域为直径约为5mm的圆形。可以并排安装多个测量传感器，每个之间的间距约为70mm。每对探测头之间的距离是27mm。测量范围为0-4.00 OD，可扩展至5.00 OD。

- 技术特点

1.  功能

发射器发射的红外线束穿过材料。材料上的金属涂层根据不同的光学密度吸收了相应的辐射能量。接收器能够监测穿过材料的红外强度。通过接口，信号可以从传感器处传出。材料的光学密度由红外强度计算得出。

整个测量系统可包含多达99对发射器-接收器，接口适配器和电源模块。发射器和接收器安装在铝制框架上，它们之间的距离是27mm。

接口单元包含了微处理器控制，接口电源以及对串口的电绝缘功能。

探测传感器可以安装在真空环境中，而接口单元则安装在真空室外。

2.  机械构造

发射器和接收器安装在铝制框架上。系统在发货前已经完成安装、连接和校准的工作。在框架的末端有一根线缆用于连接接口。框架的长度根据实际应用情况专门设计定制。该构造使得更换传感器对非常简单，连接外部接口的线缆也包含在内。

- 安装

我方需要知道框架长度和所需要的探测头数量。我方负责产品的制造和组装工作。客户只需要将系统固定到设备上面。

4.  维护

系统的构架使得拆卸某些部件如传感器、接口单元等非常简单，不需要拆开整个系统。而且整个系统的性能不会因为其中某个传感器失效而受到很大影响。

5.  可选复合工作方式

本光学探测系统可以和我司另一高频（涡流）测量系统配合使用。两个系统可以独立或者配合工作。高频（涡流）探测头和光学探测头可安装在同一个铝制框架上，信号将会传送到同一个接口进行处理。这样的符合工作方式可以很好的平衡空间、成本和性能等方面的需求。

6.  软件

配套提供一个具有基本的校准和数据采集功能的软件。如果客户需要，可以提供包含更多功能的软件。

7.  校准

系统在交货时已经校准。如果需要重新校准，可通过软件轻易实现。

- 可选件和升级

为提供更好服务，我方可以提供工业计算机、监视器、打印机、控制箱等配件。

- 技术参数

  - 测量原理：	LED

  - 波长：		约0.875nm

  - 测量范围：	0-4.00 OD

可选5.00 OD

  - 测量速度：	约10 信道/秒

  - 精度：		+/- 0.1%量程

  - 接口：		RS-232，可选RS-485或Profibus

  - 操作温度：	5-50度

  - 信道数量：	0-99

  - 间距：		相邻探测头：最小70mm，探测对之间：27mm

NAGＹ从１９７４年就开始从事薄片电阻率相关产品的生产开发，３０多年的专业知识提供该领域最好的技术和产品！